## Slide 1: Introdução ao SystemVerilog aplicado aos Sistemas de Comunicações

## Slide 2: Dispositivos Lógico-Programáveis
Estrutura de uma FPGA:
Pong P. Chu - FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx MicroBlaze MCS SoC. 2nd Edition.

## Slide 3: Linguagem de Descrição de Hardware
Uma linguagem de descrição de hardware (HDL - Hardware Description Language) é a linguagem textual usada para descrever o hardware a ser sintetizado em uma FPGA/CPLD;
Linguagens comuns:
  AHDL (Altera Hardware Description Language);
  VHDL (VHSIC - Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description Language);
  Verilog/SystemVerilog;
  System C;
Dentre as linguagens de descrição de hardware destaca-se o SystemVerilog;

## Slide 4: Linguagem de Descrição de Hardware
Vantagens na utilização do HDL:
  Projetos independentes da tecnologia (CPLD/FPGA);
    Portabilidade;
  Facilidade de atualização dos projetos;
  Projeto em um nível mais alto de abstração;
  Redução do tempo de projeto, de testes e implementação;
  Simplificação quanto a sua documentação;
Desvantagens na utilização do HDL:
  O hardware gerado geralmente é menos otimizado.

## Slide 5: Linguagem de Descrição de Hardware
Linguagem de Descrição de Hardware vs. Linguagem de Programação:
  Linguagem de programação:
if (a>b) {
...
}
sub a, b
jz loop
...
...
CPU
compilador
montador
C/C++
Assembly
  Linguagem de descrição de hardware:
module (
input a
...
endmodule
SV
Base de Componentes
Sintetizador
Circuito Lógico

## Slide 6: Fluxo de Desenvolvimento e Síntese
Especificação do circuito
(portas lógicas, blocos ou comportamental)
Descrição em HDL
(Verilog, VHDL, SystemVerilog...)
Simulação Comportamental
Síntese, posicionamento e interligação no FPGA
Simulação Temporal
Implementação no FPGA

## Slide 7: Fluxo de Desenvolvimento e Síntese
Simulação comportamental vs. Simulação temporal:
Pedroni – Circuit Design with VHDL. 3rd Edition, MIT Press, 2020.

## Slide 8: Linguagem de Descrição de Hardware
Fluxo de Projeto:
Código
SV
Biblioteca de Componentes
Análise e Elaboração
Netlist
Análise Temporal
Posicionamento e Roteamento
Simulação
Código
SV
Estimulos
Testbench
Análise e Síntese
Modelo de Simulação
Estimulos
Textual
Waveform

## Slide 9: Estrutura Básica do SystemVerilog
Todo circuito digital em SystemVerilog é denominado de módulo;
Todo código SystemVerilog inicia com module e encerra com endmodule;
Case-sensitive;
  Todas as palavras chaves são minúsculas;
Espaços em branco não são interpretados;
Todos os comandos terminam em ponto-e-vírgula;
//: Comentário em uma única linha;
/* */: Comentário em múltiplas linhas;
Regras para os identificadores: deve sempre iniciar com uma letra ou com _ , jamais deve iniciar com um número.

## Slide 10: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;
Observação: Portas é a comunicação do circuito com o meio.

## Slide 11: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;
  input  entrada;
  output  saída;
  inout  bidirecional.

## Slide 12: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
  bit: assume valores 0 ou 1;
  logic: assume os valores 0, 1, - (don’t care) ou z (alta impedância);
  tri: saídas em tri-state (admitem alta impedância), mas que podem ter múltiplos acionadores;
    Utilizado para fazer barramentos.
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;

## Slide 13: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
  Tipos legados (Verilog):
    reg: semelhante ao logic, apresenta a capacidade de armazenamento, porém não pode ser entrada (apenas saída);
    wire: semelhante ao logic, porém não apresenta capacidade de armazenamento (pode ser tanto entrada como saída);
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;

## Slide 14: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
  Declaração de barramentos (vetor de bits):
  Exemplo:
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> [MSB:LSB] nome_da_porta,
input logic [3:0] a,

## Slide 15: Estrutura Básica do SystemVerilog
Estrutura básica:
  Descrição do como o circuito funciona;
    Abordagem por fluxo de dados;
    Abordagem hierárquica;
    Abordagem comportamental.
module nome_modulo(
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta,
...
<tipo_da_porta> <tipo_do_dado> nome_da_porta
);
Funcionamento do circuito
endmodule;

## Slide 16: Descrição por Fluxo de Dados
Descreve o circuito em termos de expressões (lógicas e aritméticas) que relacionam entradas e saídas;
Utiliza a diretiva assign;
assign <saida ou dado intermediário> = (constante, segmento de vetor ou expressão);

## Slide 17: Descrição por Fluxo de Dados
Operações Lógicas:
Operador | Operação Realizada | Exemplo: a = 0 b = 1
~ | NOT | ~a = 1 ~b = 0
& | AND | a & b = 0
¦ | OR | a ¦ b = 1
^ | XOR | a ^ b = 1
Exemplos:
assign x = ~a;
assign y = a & b;
assign z = a | b;
assign q = a & b & c;
assign w = a ^ b;

## Slide 18: Descrição por Fluxo de Dados
Exemplo 1: Utilizando o SystemVerilog, descreva um circuito digital que possua as seguintes expressões lógicas de saída:
Realize a simulação do circuito no ModelSim, obtendo todas as condições de entrada e elaborando a tabela-verdade.
Entradas |  |  |  | Saídas | 
x | y | z |  | F1 | F2
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
0 | 1 | 0 |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 |  | 0 | 1
1 | 0 | 0 |  | 1 | 1
1 | 0 | 1 |  | 1 | 1
1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
1 | 1 | 1 |  | 1 | 0

## Slide 19: Introdução à Verificação
Testbech: Script automatizado para simulação (verificação) de módulos descritos em linguagem de descrição de hardware;
Visão geral de um testbench:
Módulo a ser Verificado
Geração de Estímulos
Análise das Saídas
Módulo não sintetizável (testbench)

## Slide 20: Introdução à Verificação
Os testbench não possuem entradas;
O módulo a ser testado deve ser instanciado no testbench;
Deve-se declarar as entradas e saídas como dados intermediários do tipo logic;
Utilizar o procedimento initial para atribuir valores à entradas;
  Utiliza o delay temporal (#delay) para impor a temporização das entradas;
  Usar a diretiva $stop ou $finish para encerrar a simulação;
Utilizar o procedimento always para variáveis que devem ser modificadas constantemente (ex. clock);
Utilizar a diretiva $display ou $monitor para apresentar resultados na tela;
A base de tempo e a resolução é ajustada pela diretiva `timescale.

## Slide 21: Descrição por Fluxo de Dados
Operações Aritméticas:
Exemplos:
Operador | Operação Realizada | Exemplo: a = 11 b = 5
+ | Soma | a + b = 16
- | Subtração | a – b = 6
* | Multiplicação | a*b = 55
/ | Divisão | a/b = 2
% | Resto da divisão | a%b = 1
** | Exponenciação | b**2 = 25
assign x = a + b;
assign y = a - b;
assign w = a * b;
assign z = a / b;
O bit de Carry-out é gerado automaticamente;
  Se somar dois números de 4 bits, o 5ª bit resultante da soma é o carry-out;

## Slide 22: Descrição por Fluxo de Dados
Operações de Concatenação e Replicação:
  Servem para juntar os operandos e formar um novo vetor;
Exemplos:
Operador | Operação Realizada | Exemplo: a = 3’b011 b = 2’b01
{ } | Concatenação | {a,b} = 5’b01101
{{ }} | Replicação | {3{b}} = 6’b010101
assign x = {a, b};
assign y = {2{a}};

## Slide 23: Descrição por Fluxo de Dados
Exemplo 2: Projete um somador de 4-bits em SystemVerilog utilizando operações aritméticas.
Cout
Somador de 4-bits
A
B
4
4
4
Cin
S

## Slide 24: Descrição por Fluxo de Dados
Operações Relacionais:
  São utilizados para comparar dois operandos;
  Como resultado tem-se 0, quando a relação é falsa ou 1, quando a relação é verdadeira;
Operador | Operação Realizada | Exemplo: a = 4’b0110 b = 4’b0011 c = 4’b0011
> | Maior que | a > b = 1’b1
< | Menor que | a < b = 1’b0
== | Igual a | a==b = 1’b0
>= | Maior ou igual que | a >= b = 1’b1 a >= c = 1’b1
<= | Menor ou igual que | a <= b = 1’b0
!= | Diferente | a != b = 1’b1

## Slide 25: Descrição por Fluxo de Dados
Declaração de sinais:
  São valores intermediários, que são internos ao circuito;
  Declarados dentro de um módulo e não podem ser “visualizados” fora deste módulo;
  Formato de declaração de um sinal:
<tipo_do_sinal> nome_do_sinal;

## Slide 26: Descrição por Hierarquia
Descreve o circuito pela associação de blocos previamente definidos, permitindo a construção de um sistema maior;
Declaração:
  nome_do_modulo: Nome do módulo a ser referenciado;
  nome: nome da instância especifica do módulo;
  mapeamento: forma que as entradas e saídas estão ligadas;
    Lista;
    Nome;
<nome_do_modulo> nome(mapeamento);

## Slide 27: Descrição por Hierarquia
Associação por Lista:
  As entradas/saídas são colocadas na ordem no qual foram declaradas no modulo;
  A ordem importa;
  Exemplo:
half_adder ha1 (a1, b1, s1, c1);
module half_adder(a, b, s, c);

## Slide 28: Descrição por Hierarquia
Associação por Nome:
  As entradas/saídas são associadas a pinos específicos do módulo;
  A ordem não importa;
  Exemplo:
half_adder ha1 (.a(a1), .b(b1), .s(s1), .c(c1));
module half_adder(a, b, s, c);
half_adder ha1 (.a(a1), .s(s1), .b(b1), .c(c1));

## Slide 29: Descrição por Hierarquia
Observações:
  Assim como a abordagem estrutural, deve-se utilizar wire ou logic para fazer a ligação entre blocos;
  Os módulos primários devem estar:
    No mesmo projeto do módulo principal;
      O módulo principal é aquele que é o Top-Level;
    No mesmo arquivo do módulo principal;
      O modulo principal é aquele com o nome do arquivo;

## Slide 30: Descrição por Hierarquia
Exemplo 3: Projete um somador de 4-bits em SystemVerilog. Para isso, utilize a abordagem estrutural e hierarquia.
a) Inicie o seu projeto com um somador completo.
b) Utilizando o somador completo do item (a), implemente o somador de 4-bits.
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
C1
S3
C2
C3
Cout
S2
S1
S0
a b
a b
a b
a b
s
s
s
s
ci
ci
ci
co
co
co
co
Cin
ci

## Slide 31: Descrição Comportamental
Descreve o circuito em termos do seu comportamento (algoritmo);
A descrição comportamental deve ser especificada em procedimentos;
O procedimento tem (geralmente) uma lista de sensibilidade;
Somente quando alguma variável da lista de sensibilidade muda é que o procedimento executa.
Um módulo pode conter quantos procedimentos for necessário;
Os procedimentos não podem ser alinhados (um procedimento não pode conter outro);
Todos os procedimentos são executados de forma paralela;

## Slide 32: Descrição Comportamental
Tipos de Procedimentos:
  initial:
    Executado apenas uma vez;
    Utilizado para inicialização de variáveis ou monitoramento (bancada de testes);
  always:
    Executado constantemente;
    Utilizado para descrever o funcionamento de um circuito;

## Slide 33: Descrição Comportamental
Procedimento initial:
  Declaração:
  Não possui lista de sensibilidade;
initial begin
(...)
end

## Slide 34: Descrição Comportamental
Procedimento always:
  Declaração:
  Os procedimentos always podem ser de dois tipos:
    Combinacionais;
    Sensíveis ao Clock;
  Observação: O begin e o end são necessários apenas se o procedimento tiver mais de uma linha;
always @(lista_de_sensibilidade) begin
(...)
end

## Slide 35: Descrição Comportamental
Procedimento always:
  Observação: Nos procedimentos sensíveis ao Clock, utiliza-se duas diretivas:
    posedge: Sensível a borda de subida;
    negedge: Sensível a borda de descida;

## Slide 36: Descrição Comportamental
Procedimento always:
  Procedimento Combinacional: Sensível a todas as entradas;
  Procedimento sensível ao Clock: Sensível ao Clock ou ao sinais de controle;
always @(a, b, sel)
always @*
always @(posedge clk, negedge clr_n)
Não inclui as entradas d e ena!

## Slide 37: Descrição Comportamental
Procedimento always:
  Dentro do procedimento pode-se realizar atribuições de variáveis;
    A variável que recebe o valor da expressão deve ser do tipo reg ou logic;
    Não há o termo assign;
    Só é feita quando o procedimento é executado.
  Observação:
    Quando utiliza-se o termo assign, a atribuição é contínua;
      Quando um dos termos da expressão muda, a saída muda ao mesmo tempo;
    Quando utiliza-se uma atribuição dentro de um procedimento, ela é procedural;
      A saída só muda quando o procedimento é executado.

## Slide 38: Descrição Comportamental
Procedimento always_comb: Serve para implementar apenas circuitos combinacionais;
Procedimento always_ff: Serve para implementar circuitos sequências gatilhados pela borda;
Procedimento always_latch: Serve para implementar circuitos sequências gatilhados pelo nível (latches);

## Slide 39: Descrição Comportamental
Dentro de um procedimento (e somente dentro de um), pode-se utilizar estruturas de decisão, seleção ou de repetição;
  Estrutura de seleção: case, casez, casex;
  Estrutura de decisão: if-else if-else;
  Estruturas de repetição: repeat e for;

## Slide 40: Descrição Comportamental
Estrutura if-else if-else:
  Declaração:
if (condição_1) begin
(...)
end
else if(condição_2) begin
(...)
end
(...)
else begin
(...)
end

## Slide 41: Descrição Comportamental
Exemplo 4: Descreva um contador de 4 bits em Verilog utilizando a abordagem comportamental. O contador é sensível a borda de subida do relógio.
Q
4
clk
rst
Contador

## Slide 42: Descrição Comportamental
Estrutura case:
  Declaração:
case (identificador)
(valor1): begin
(...)
end
(valor2): begin
(...)
end
default: begin //opcional
(...)
end
endcase

## Slide 43: Descrição Comportamental
Exemplo 5: Descreva um Multiplexador 8x1 de 4 bits em SytemVerilog utilizando a abordagem comportamental.
I0
I1
I2
I3
S0
S1
000
001
010
011
F
I4
I5
I6
I7
100
101
110
111
S2
4
4

## Slide 44: Máquina de Estados em SystemVerilog
Estrutura Geral para Máquinas de Estados:
  Circuito Combinacional;
  Elementos de Memória (Registrador de Estados);

## Slide 45: Máquina de Estados em SystemVerilog
Os estados devem ser codificados e declarados como parâmetros ou como enumeráveis;
São necessários três procedimentos;
  Primeiro procedimento: Registrador de Estado.
    Sensibilidade: Sinais de Clock e de Reset;
    A cada pulso de clock, o estado futuro torna-se o estado atual.
typedef enum {idle, state0, state1, state2} estado;
estado currState, nextState;

## Slide 46: Máquina de Estados em SystemVerilog
Segundo procedimento: Lógica Combinacional de Estado Próximo.
  Sensibilidade: Estado Atual e Entrada.
  Analisa o estado presente e as entradas para gerar o estado próximo;
  Deve-se utilizar um case, com identificador a variável de estado, para definir o estado próximo;
    Dentro de cada case, incluir if para verificar a entrada.
Terceiro Procedimento: Lógica Combinacional de Saída.
  Sensibilidade:
    Máquina Moore  Estado Atual;
    Máquina Mealy  Estado Atual e Entrada;
  Deve-se utilizar um case, com identificador de variável de estado, para definir a saída;

## Slide 47: Máquina de Estados em SystemVerilog
Exemplo 6: Implemente, em SystemVerilog, a máquina de estados com o diagrama de transição apresentado na Figura ao lado.
Entradas: x, clk, rst;
Saída: y.
A/1
B/0
C/0
D/1
x=1
x=0
x=0
x=1